Системы зажигания устанавливаемые на снегоходы «Буран» с 1999 по 2009 г.:

| Период установки | Производитель | Наименование | Взаимозаменяемость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999-2003 г. | ОАО «РЗП», г. Рыбинск | 1. Маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); 2. Основание магдино ИБТС.453786.001-01 ИБТС.453786.001ТУ; 3. Коммутатор ИБТС.453631.006 ИБТС.453631.005ТУ; 4. Трансформатор ИБТС.67.1155.004 ИБТС.67.1155.004ТУ | Комплектно: основание магдино + коммутатор | Для двигателя 28 л.с. |
| 2003-2005 г. | ОАО «РЗП», г. Рыбинск | 1. Маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); 2. Основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; 3. Коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; 4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 ( МЗАТЭ-2 г.Москва) | Комплектно: основание магдино + коммутатор | Введен усиленный коммутатор ИБТС.453631.006-01 (Для двигателя 34 л.с.) |
| 2005-2007 г. | ОАО «РЗП», г. Рыбинск | 1. Маховик 110900470-02 (пр-ва ОАО «РМ»); 2. Основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; 3. Коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; 4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва) | Комплектно: основание магдино + коммутатор | Введено 02 исполнение маховика с более мощными магнитами Чехия. |
| 2007-2009 г. | ОАО «РЗП», г. Рыбинск | 1. Маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); 2. Основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; 3. Коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; 4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва) | Комплектно: основание магдино + коммутатор | Аннулирован маховик 110900470-02. Маховик 110900470 получил чешские магниты |
| 2005-2009 г. | ФГУП «УАПО», г. Уфа | 1. Маховик М-2 ИЮМА.304517.003ГЧ; 2. Статор МД-4Б ТУ 4573-011-07510218-2002 (ИЮМА.525699.004ГЧ); 3. Коммутатор К-1Б ТУ 4573-012-07510218-2002; 4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва) | Комплектно: основание магдино + коммутатор | Система устанавливается параллельно с системой РЗП |
| 2009-2010 г. | ООО «Компания Флэймз» | 1. Маховик М-2 ИЮМА.304517.003ГЧ; 2. Основание магдино ОМ-1 3. Коммутатор КС-1 4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва | Комплектно: основание магдино + коммутатор | Система устанавливается параллельно с системой РЗП |
| 2010- наст . | ООО «Компания Флэймз» | 1. Маховик М-2 ИЮМА.304517.003ГЧ; 2. Основание магдино ОМ-2 26.3749 ТУ 37.429.101-2009 3. Коммутатор КС-2 84.3734-01 ТУ 37.429.202-2009 4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва | Комплектно: основание магдино + коммутатор | Система устанавливается параллельно с системой РЗП |
| Общее примечание по системе зажигания «Буран»: маховики 110900470, 110900470-02 и М-2 взаимозаменяемы, но может возникнуть необходимость в повороте основания магдино (статора) в пределах крепежного паза на угол (до 7°), т.к. на протяжении производства усовершенствовалась конструкция маховиков (положение шпоночного паза, материал магнитов, расточка и др.) |